УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
ТСЖ «Шоссе Космонавтов,166Г»
___________________ В.Б. Иванов

19.09.2017г.

Инструкция по охране труда для сантехника

19.09.2017г.	№ 9

г. Пермь

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# 1.1. Настоящая Инструкция разработана на основании действующих нормативных актов и предназначена для слесаря при выполнении им работ согласно профессии и квалификации.

# 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Слесарь обязан соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:
– движущиеся машины и механизмы;
– подвижные части производственного оборудования;
– разрушающиеся конструкции, падающие предметы;
– недостаточная освещенность рабочей зоны;
– недостаток естественного света;
– повышенная запыленность, загазованность воздуха рабочей зоны;
– повышенная температура поверхностей оборудования, материалов;
– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
– повышенная подвижность, влажность воздуха;
– повышенный уровень шума на рабочем месте;
– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента и оборудования;
– повышенное значение напряжения в электрической цепи.

2.2. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми слесарь не обучен.

2.3. Слесарь должен работать в специальной одежде и в случае необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.

2.4. Слесарю следует:
– перед началом работы надевать средства индивидуальной защиты (спецодежду, спецобувь);
– работать в чистой спецодежде, менять ее по мере загрязнения;
– после посещения туалета мыть руки с мылом;
– не допускать приема пищи на рабочем месте;
– для питья пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели устройств (сатураторы, питьевые баки, кулеры и т.п.).

2.5. Находясь на работе, слесарь обязан выполнять Правила внутреннего трудового распорядка.

2.6. Слесарь должен немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении признаков острого заболевания.

# 3. Требования безопасности перед началом работы

3.1. Перед началом работы слесарь обязан:
3.1.1. Надеть спецодежду, подготовить необходимые для выполнения работы средства индивидуальной защиты.

3.1.2. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, убрать лишние и мешающие предметы.

3.1.3. Проверить исправность ручного слесарного инструмента и убедиться в том, что он соответствует следующим требованиям безопасности:
– бойки молотков и кувалд имеют гладкую, слегка выпуклую поверхность без скоса, сколов, выбоин, трещин и заусенцев;
– рукоятки молотков, кувалд и другого инструмента ударного действия изготовлены из сухой древесины твердых лиственных пород без сучков и косослоя или из синтетических материалов, обеспечивающих эксплуатационную прочность и надежность в работе. Рукоятки гладкие, без трещин, имеют по всей длине в сечении овальную форму;
– к свободному концу рукоятка несколько утолщенная во избежание выскальзывания ее из руки при взмахах и ударах инструментом. У кувалд рукоятка к свободному концу должна быть несколько тоньше, кувалда насаживается на рукоятку в сторону утолщенного конца, без клиньев;
– ось рукоятки перпендикулярна оси молотка или кувалды. Клинья для закрепления молотка выполнены из мягкой стали и имеют насечки (ерши);
– рукоятки напильников, шаберов, ножовок стянуты металлическими бандажными кольцами;
– отвертки имеют исправные рукоятки, прямой стержень, рабочая часть– ровные плоские боковые грани, без сколов и повреждений;
– инструмент ударного действия (зубила, крейцмейсели, бородки, просечки, керны и др.) гладкий, затылочная часть – без трещин, заусенцев, наклепа и сколов. На рабочей части нет повреждений, длина инструмента – не менее 150 мм. Средняя часть зубила имеет овальное или многогранное сечение без острых ребер и заусенцев на боковых гранях, ударная часть – форму усеченного конуса;
– рабочие поверхности гаечных ключей не имеют трещин, забоин, скосов, а рукоятки – заусенцев;
– ручные рычажные ножницы надежно закреплены на специальной стойке, в любой части ножей не допускается наличие вмятин, повреждений или трещин, режущие кромки ножей острые и плотно соприкасаются.

3.1.4. Для доставки инструментов к месту работы использовать специальную сумку или инструментальный ящик, при переноске или перевозке инструмента острые части его необходимо защищать.
Во избежание получения травмы не класть инструменты в карманы спецодежды.

3.1.5. Перед использованием переносного электрического светильника проверить исправность штепсельной вилки, изоляции шлангового провода, лампы, патрона; убедиться в том, что провод на месте ввода в светильник защищен от истирания и перегибов; в наличии сплошного силикатного стекла, защитной сетки, крючка для подвешивания.

3.1.6. Перед началом работы с электроинструментом убедиться в надежности закрепления рабочего исполнительного инструмента: сверл, абразивных кругов, дисковых пил, ключей-насадок и др.

3.1.7. Проверить исправность переносной лестницы и убедиться в том, что стремянка снабжена приспособлениями (крюком, цепью и др.), не позволяющим ей самопроизвольно раздвигаться во время работы. Основания приставной лестницы, стремянки должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте или наконечники из резины или другого нескользящего материала при использовании лестницы на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне).

3.1.8. До начала работы обеспечить устойчивость лестницы: путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

3.1.9. Перед началом работ по ремонту или обслуживанию насосов, других механизмов убедиться в том, что электродвигатели остановлены и отключены, на пусковых устройствах вывешены плакаты "Не включать. Работают люди", задвижки, вентили плотно закрыты, давление в трубопроводах отсутствует. Непосредственно перед разборкой насоса полностью отсоединить его от трубопроводов.

3.1.10. Перед началом работ по ремонту трубопровода (теплопровода) убедиться в том, что задвижки, вентили плотно закрыты, давление в трубопроводе отсутствует. Не приступать к работам при наличии избыточного давления в трубопроводе.

3.1.11. Перед выполнением работ вблизи электроустановок, движущихся частей производственного оборудования убедиться в том, что в опасных местах установлены защитные ограждения или электроустановки выключены, оборудование остановлено и отключено от сети, на отключающих устройствах вывешены плакаты "Не включать. Работают люди".

3.1.12. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

4. Требования безопасности во время работы

4.1. Во время работы слесарь обязан:
4.1.1. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.

4.1.2. Не поднимать и не переносить тяжести сверх установленной нормы (50 кг для мужчин).

4.1.3. Во избежание поражения электрическим током не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, не открывать дверцы электрических распределительных шкафов.

4.1.4. Инструмент на рабочем месте располагать так, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения. Не допускается укладывать инструмент на перила ограждений или не огражденный край площадки лесов, подмостей.

4.1.5. При работе инструментом ударного действия пользоваться защитными очками для предотвращения попадания в глаза твердых частиц.

4.1.6. Отвертку выбирать по ширине рабочей части (лопатки) в зависимости от размера шлица в головке шурупа или винта.

4.1.7. Размеры зева (захвата) гаечных ключей не должны превышать размеров головок болтов (граней гаек) более чем на 0,3 мм. Применение подкладок при зазоре между плоскостями губок ключей и головок болтов или гаек более допустимого запрещается.

4.1.8. При отвертывании гаек и болтов не допускается удлинять гаечные ключи дополнительными рычагами, вторыми ключами или трубами, кроме ключей типа «звездочка». При необходимости применять ключи с длинными рукоятками.

4.1.9. При ручной резке металлов ножовкой необходимо:
– прочно закреплять в тисках обрабатываемую деталь или заготовку;
– правильно отрегулировать натяжение ножовочного полотна, так как при слабом или чрезмерном натяжении полотно может лопнуть;
– в конце резки ослабить нажим на ножовку и придержать рукой отрезаемую часть, чтобы при ее падении не получить травму.

4.1.10. При резке листового металла ручными ножницами запрещается применение вспомогательных рычагов для удлинения ручек или резка с ударами по лезвиям или ручкам.

4.1.11. При резке, правке листового металла надевать рукавицы для защиты рук от травмирования острыми кромками металлических листов.

4.1.12. Снятые при ремонте оборудования узлы и детали укладывать устойчиво, при необходимости– закреплять их.

4.1.13. При сборке узлов и механизмов совпадение отверстий в соединяемых деталях проверять при помощи специальных монтажных оправок, во избежание получения травмы не проверять совпадение пальцами.

4.1.14. При работе электроинструментом во избежание получения травмы или поражения электрическим током запрещается:
– натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями и рукавами газосварки;
– разбирать и самостоятельно ремонтировать электроинструмент, кабель, штепсельные соединения и другие части;
– работать электроинструментом с приставных лестниц;
– удалять стружку или опилки руками во время работы инструмента (стружку следует удалять после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками);
– касаться руками вращающегося режущего инструмента;
– обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали;
– работать электроинструментом в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя;
– оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать.
4.1.15. Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями.

4.1.16. Устанавливать рабочую часть электроинструмента в патрон и вынимать его из патрона, а также регулировать инструмент следует только после отключения его от сети штепсельной вилкой и при полной остановке.

4.1.17. При работе на высоте (более 1,3 м от поверхности грунта, перекрытия, настила, пола) соблюдать требования инструкции по охране труда при выполнении работ на высоте.

4.1.18. Все ремонтные работы на действующих трубопроводах, кроме подтягивания болтов фланцевых соединений, сальников, производить только после отключения подачи воды на ремонтируемый участок.

4.1.19. При отключении трубопровода (или его участка) для ремонта на закрытый вентиль или задвижку вывесить табличку с надписью, запрещающей подачу воды на ремонтируемый участок, маховик вентиля (задвижки) запереть на замок, между фланцами поставить заглушки с хвостовиками.

4.1.20. При отсутствии устройств, позволяющих предварительно освободить от воды отключаемый участок трубопровода или какое-либо оборудование, их опорожнение производить ослаблением части болтов фланцевого соединения со стороны, противоположной месту своего нахождения.

4.1.21. При обслуживании чугунной арматуры подтягивание болтов фланцевых соединений выполнять при температуре теплоносителя не выше 90 °C. При необходимости это можно делать при более высокой температуре, но давление в трубопроводе при этом не должно превышать 0,3 Мпа (3 атм). Подтягивание сальников допускается выполнять при давлении не выше 1,2 Мпа (12 атм).

4.1.22. Во избежание травмирования подтягивание муфтовой арматуры и гаек контрольно-измерительных приборов (для устранения течей через резьбу) производить гаечными ключами соответствующих размеров. Не применять для этих целей газовые ключи, а также удлиняющие рычаги.

4.1.23. Заполнение участков трубопроводов, включаемых в действующую сеть, производить через обратную линию. Во избежание нарушения плотности фланцевых соединений и повреждения сварных стыков температуру в тепловой сети повышать постепенно и равномерно, со скоростью не более 30 °C в час. Не заполнять тепловую сеть водой с температурой выше 70 °C.

4.1.24. При выполнении работ на высоте не оставлять незакрепленными детали ремонтируемых трубопроводов даже при кратковременном перерыве в работе.

4.1.25. При выполнении работ по обслуживанию или ремонту тепловых пунктов соблюдать следующие меры безопасности:
– все отключения, переключения и включения местных систем, производимые в процессе пуска, остановки или нормальной эксплуатации, выполнять, действуя попеременно задвижками на подающей и обратной линиях теплопровода, при этом следить за тем, чтобы давление в системе не поднималось выше допустимого;
– отключение системы производить поочередным закрыванием задвижек, начиная с подающей линии, а включение системы наоборот– с открывания задвижки на обратной линии;
– затягивание болтов фланцевых соединений и подтягивание сальниковых уплотнений арматуры производить равномерно, по контуру, для того чтобы избежать перенапряжений в чугунных деталях и их повреждения.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. В аварийной обстановке:
– оповестить об опасности окружающих работников;
– доложить непосредственному руководителю о случившемся.

5.2. При пожаре:
– сообщить об этом по телефону или другими средствами связи в пожарную охрану;
– принять меры по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей;
– приступить к тушению очага пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения.

5.3. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована доставка его в учреждение здравоохранения.

# 6. Требования безопасности по окончании работы

6.1.  Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

Инструкция по охране труда разработана в соответствии с приказом Председателя правления ТСЖ «Шоссе Космонавтов,166Г» № ____ от 19.09.2017г.

С инструкцией ознакомлен(-а):

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО

____._____.________  ________________/ _______________________________________________/

Дата                           Подпись работника                                                                       ФИО